ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

Инструкция по установке

P/N 7111267   Rev. 1.0   Y.S/A.Y

CSB-200  - двухкомпонентный микроволновый детектор большого радиуса действия уличной установки. Состоит из передатчика  (T) и приемника  (R) которые  устанавливаются навстречу друг другу на расстоянии 200 м для защиты периметра. Область детекции находится между ними.

CSB-200 предназначен для защиты больших промежутков периметра и может быть легко установлен на забор или столб, игнорирует птиц и мелких животных.  Предназначен для  круглосуточной работы, стабильно работает при температурах от -40°C до +60°C при влажности до  98%.

Основные характеристики:

- Зона детекции: 		до 200м

- Рабочая температура: 	-40(C - +60(C

- Напряжение питания:		12 ~ 30 Vdc

- Определяет людей идущих, бегущих, ползущих.

- Быстро устанавливается на заборе, столбе, стене.

- Не требует обслуживания.

- Высокая помехозащищенность.

- Реализована защита от колебаний напряжения, прямого солнечного света, ветра до 30 м/сек, снега и дождя, мелких животных, электромагнитного маскирования.

Выбор места установки

При  установке CSB-200  приемник и передатчик устанавливаются навстречу друг другу, по прямой линии на одном уровне. Защищаемая область должна быть свободна от крупных объектов: стен, заборов, деревьев, канав, а также других микроволновых систем. Надежная работа CSB-200 гарантирована  на ровных покрытиях ( асфальт, глина, гравий, газон и т.п.)

Не рекомендуется устанавливать.

Следует избегать установки в местах с густой растительностью, водоемами, металлом и песком.

Поверхность не должна иметь подвижных зон, трава должна быть коротко пострижена. Между датчиками не должно быть водоемов с проточной водой,  особенно расположенных по линии детекции.

Рекомендации к установке (см рис. 1):

- Не устанавливать на склонах более 15°.

- Не устанавливать ближе 2,5 м от препятствий  в виде кустов, деревьев или стен по оси диаграммы направленности датчиков.

- Глубина снежного покрова между датчиками не должна превышать 0.5м.

- Высота травы не должна превышать 0.3м.

Рис.1.  Зона детекции

Установка на столбе

Для установки используется металлический или бетонный столб диаметром  90 ~ 100 мм.  Допускается установка двух однотипных устройств на одном столбе (два приемника или два передатчика ).

Датчик устанавливается таким образом, чтобы его основание находилось на уровне 0.9 ~ 1м  над поверхностью травы или грунта.

Рис.2.  Установка приемника\передатчика на столбе

Надстенная установка.

CSB-200 может быть установлен над стеной или забором.

При установке датчиков обратите внимание, чтобы основание датчика находилось над стеной или забором не менее чем на 0,3 м.

Перекрестная установка.

Для того чтобы избежать мертвых зон охраняемом в периметре, датчики устанавливаются таким образом, чтобы концы диаграмм направленности перекрещивались на расстоянии 2.5~3 м.  (в зависимости от чувствительности и высоты установки).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

ПРИЕМНИК                                                              ПЕРЕДАТЧИК

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ФОКУСИРОВКА

Предварительно установите приемник и передатчик на одной оси по направлению друг к другу.

Убедитесь, что антенны приемника и передатчика находятся в параллельных плоскостях ( перпендикулярных  осям диаграммы направленнности ).

- Отвинтите 6 винтов крышки на задней панели приемника ( см. рис 6) используя специальный инструмент входящий в комплект CSB-200.

- Подключите приемник в соответствии со схемой приведенной     на рис. 7.

- Подключите вольтметр к выходу маркированному  “TC” используя специальный кабель, входящий в комплект CSB-200.

- Установите вольтметр на 10-ти вольтовую  шкалу постоянного тока.

- Ослабьте винты хомутов крепления.

- Удерживая нажатой кнопку  “AGB”, перемещайте  приемник по вертикали и горизонтали до получения максимального показания вольтметра.

- Зафиксируйте приемник  в  данном положении.

- Ослабьте винты крепления передатчика.

- Удерживая нажатой кнопку  “AGB”, перемещайте  передатчик по вертикали и горизонтали до получения максимального показания вольтметра.

10.Зафиксируйте передатчик в данном положении.

Примечание:  Значения показания вольтметра должны находиться в пределах от  2.7 В до  7.5В ( если значения меньше, необходимо пересмотреть место установки датчиков или изменить ландшафт периметра ).

- Отключите вольтметр.

НАСТРОЙКА

Во время калибровки порогового уровня проведите контрольное тестирование пересечением диаграммы направленности на разных ее уровнях .

| Расстояние | 150 ~ 200м | 100м | 75м | 50m | 40м | менее 30м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние от Пр., Пер. не менее чем | 9.5 ~ 10.5м | 10 ~ 11м | 11~ 11,5м | 13 ~ 13,5м | 16 ~ 17м | В середине |

Рис. 8    Расстояние при тестировании

- Установите все три пороговых потенциометра – WN, LN, LP - в крайне правое положение.

- Следим за светодиодом   WN ( большой отрицательный уровень ) пока ассистент  пересекает зоны детекции в соответствии с таблицей  на рис. 8.

- Плавно поворачиваем потенциометр  WN  пока светодиод не загорится.

- Следим за светодиодом LP (положительный уровень) пока ассистент  пересекает зоны детекции в соответствии с таблицей  на рис. 8.

- Плавно поворачиваем потенциометр  LP  пока светодиод не загорится.

- Следим за светодиодом   LN ( малый отрицательный уровень ) пока помощник  пересекает зоны детекции в соответствии с таблицей  на рис. 8.

- Плавно поворачиваем потенциометр  LN  пока светодиод не загорится.

Примечание:

В режиме ожидания  CSB-200 светодиод  “GUARD” горит и детектор готов к работе.  Во время детекции светодиод “GUARD”  гаснет на 5 ~ 10 сек.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ

В процессе настройки необходимо провести контрольный тест.

- Пересекая зоны детекции  в различных областях,  выявить провалы в зоне детекции датчиков.

- Отслеживать детекцию по затухания светодиода “GUARD".

- Если необходимо, произвести тонкую настройку  пороговых уровней LP и LN.

- Закрутить  6 винтов используя специальный инструмент входящий в состав CSB-200.

Примечание:

После настройки системы рекомендуется  2-3 дня проверить ее  в тестовом режиме.

ПЕРЕОДИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Рекомендуется переодически проводить следующие тестировочные процедуры :

Контрольный тест

- После  регулировки чувствительности  подключите 12 В для запитки системы.

- На прогрев системы необходимо 2 минуты..

- Убедитесь  что зона детекции свободна от людей.

- Пересеките центральную часть зоны детекции.

- Сигнал тревоги  должен быть получен  через 3 сек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Контрольный тест следует проводить не реже одного раза в год.

Удаленное тестирование

- Подать 5-30 В  на  провод маркированный DC (удаленный контроль).

- Сигнал тревоги должен быть получен на приемник через 3 сек.

Примечание: рекомендуется проводить ежедневно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Частота | 9.9 GHz |
| --- | --- |
| Частотная модуляция | 2.5 KHz |
| Мощность передатчика | 10mW (постоянная) 25mW (пиковая) |
| Длина зоны детекции | Max. 200 м |
| Ширина зоны детекции | приблизит. 5 м |
| Высота зоны детекции | приблизит. 2м |
| Напряжение питания | 12...30 V |
| Потребление | передатчик - 20 mA при 12V приемник - 20 mA при 12V |
| Реле | Н.З 28 В, при 0.1 A |
| Время сработки | 3 сек |
| Тампер | Н.З 28 В при 0.1 A |
| Скорость детекции | 0.3 ... 10 м/сек |
| Удаленное тестирование | Встроенный симулятор-генератор |
| Неровности грунта | около 0.3 м |
| Максимальная высота травы | 0.3 м |
| Максимальная высота снега | 0.5 м |
| Прохождение тревоги | Мин. 3 сек |
| Размеры | 260 x 210 x 85мм |
| Вес | 2 кг |
| Рабочая температура | -40(C ~ +60(C |
| Исполнение | Всепогодное |

# Text boxes

Провод маркированный “ - ” ( - 12V )

Подключить к «-» источника питания или общему контрольной панели.

Провод маркированный “ + ” ( + 12V )

Подключить к «+»  источника питания или «+» контрольной панели.

Провод маркированный “ TS ”

Подключить к нормальнозамкнутой        24-часовой зоне на контрольной панели. При снятии крышки с прибора будет сгенерирована тревога.

Провод маркированный “NC”

Подключить к нормальнозамкнутой зоне  на контрольной панели.

Кнопка теста

+

-

Контрольная панель

Источник питания

12-30 V

+      -     DC

Передатчик

ПРИЕМНИК

Рис. 7.    Схема подключения

Рис. 6. Подключение приемника.

-12V+    TS  TS     NC    NC

Провод маркированный “ + ” ( + 12V )

Подключить к «-» источника питания или общему контрольной панели.

Провод маркированный “ - ” ( - 12V )

Подключить к «-» источника питания или общему контрольной панели.

Провод маркированный “ DC ”

Используется для удаленного тестирования передатчика ( подать «+» 5 –30 В ).

Рис. 5.  Пример расположения датчиков для охраны периметра.

Рис. 4.  Перекрестная установка  при использовании многих комплектов

Рис. 3.  Перекрестная установка двух систем для избежания мертвой зоны

CSB - 200

Микроволновый барьер

#### Детектор наружной установки

2.5~3 m

Мертвая        зона

L ~ 1.5 м

установки =

Высота

Максимальная высота зоны детекции   = 1.8 m

Максимальная ширина зоны детекции  = 5 m

Максимальная длина зоны детекции = 200 m

Максимальная высота снежного покрова = 0.5m

Максимальная высота травы

= 0.3m

GUARD

TC

Receiver and binding band

AGB

TS

LP

LN

WN

“-“

“+”

“NC”

“NC”

“TS”

“TS”

“-“

“+”

“DC”

СОКРАЩЕНИЯ:

AGB – кнопка автоматической стабилизации

TC – тестовое гнездо

LP – порог положительного уровня

LN – порог отрицательного уровня

WN – порог двойного отрицательного уровня

TS – тампер

DC – дистанционный контроль

NC – нормально замкнутые контакты

столб

кронштейн

хомуты

хомут

Винт стяжки

шарнир

столб